## Slide 2: بهداشت آب و فاضلاب

## Slide 3: عناوين
مقدمه
قوانین و اسناد بالادستی
بيماري هاي منتقله از آب
خصوصيات ميكروبي، فيزيكي، شيميايي آب آشاميدني
آلاينده هاي آب
سالم سازي آب
كنترل بهداشت آب ساختمان ها
بهداشت آب استخرها
بهداشت فاضلاب

## Slide 4: مقدمه
آب یکی از نعمات بزرگ پروردگار، منشا حیات و سرآغاز زندگی موجودات زنده است.
امروزه با افزایش جمعیت، توسعه و گسترش صنایع و کشاورزی مصرف آب افزیش یافته است.
میزان مصرف سرانه آب در اجتماعات مختلف متفاوت است و با فرهنگ و ارتقای سطح بهداشت جوامع ارتباط مستقیم دارد.
دسترسی به منبع کافی آب از دیدگاه کمی و کیفی برای حیات انسان ضروری است.
سرانه آب تجدید پذیر کاهش یافته و منابع آب موجود در معرض استفاده بیش از حد و آلودگی قرارگرفته است.

## Slide 5: مقدمه
با توجه به اینکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و متوسط بارندگی کمتر از 250 میلیمتر در سال است با مشکل کمبود آب مواجه بوده و حتی در برخی از مناطق مانع رشد و پیشرفت کشاورزی، صنعتی وحتی اجتماعی شده است.
بنابراین افزایش آگاهی مردم برای مصرف بهینه آب یکی از ضروریات بسیار مهم برای حل معضل کمبود این ماده حیاتی است.
آب آشامیدنی : آبی است که مصرف آن در دوره زندگی به ویژه دوران نوزادی ،کودکی وسالخوردگی که آسیب پذیری بیشتری در برابر بیماریهای منتقله از آب دارد ، در کوتاه مدت ودراز مدت عارضه سوئی ایجاد نکند ، آب آشامیدنی همه مصارف خانگی از جمله آشامیدنی ،تهیه غذا وبهداشت فردی را شامل می شود .

## Slide 6: قوانين بالادستي
مطابق بند 2 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، اين وزارتخانه موظف به تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصا بهداشت محيط مي باشد.
ماده 3 آئين نامه بهداشت محيط : وزارت بهداشت مكلف است كيفيت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگير تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمرقرار دهد .
تبصره 3 ماده3 آئين نامه بهداشت محيط وزارت بهداشت مكلف به تجهيز آزمايشگاه هاي آّب در مراكز بهداشت شهرستان ها واستان ها مي باشد.

## Slide 7: قوانين بالادستي
بر اساس تبصره 2 ماده 3 آیین نامه بهداشت محیط سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی تامین کننده آب موظف به رعایت همه ضوابط و معیارهای بهداشتی اعلام شده توسط وزارت بهداشت بوده و بایستی همه اطلاعات لازم و تسهیلات بازدید از تاسیسات را در اختیار این وزارت قرار دهند.
سند راهبرد ملي بهبود كيفيت آب شرب : اساس همکاری های بین بخشی در سطح ملی برای حفظ و ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی در یک دوره 15 ساله می باشد.(1390-1404)

## Slide 8: قوانين بالادستي
با استناد به بسته اجرایی برنامه پنجم توسعه و همچنین راهبرد 1-7 سند ملی بهبود کیفیت آب شرب وزارت بهداشت موظف است برنامه ایمنی آب شرب را در سطح کشور اجرا نماید.
ماده 688 قانون مجازات اسلامی: هر اقدامی علیه بهداشت عمومی از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع بهداشتی فاضلاب و ... ممنوع بوده مرتکبین مستوجب مجازات عمومی قرار خواهند گرفت.

## Slide 9: قوانين بالادستي
شاخص هاي عدالت در سلامت مصوب هیات محترم وزیران: چهار شاخص از 52 شاخص مربوط به خدمات بهداشت آب و فاضلاب می باشد. ( دسترسي به شبكه لوله كشي آب آشاميدني، مطلوبيت ميكروبي آب، دفع بهداشتي فاضلاب و دسترسي به توالت بهداشتي)

## Slide 10: بيماري هاي منتقله از آب (گاستروانتریت ، علائم و عامل)

## Slide 11: بيماري هاي منتقله از آب (باکتری ها)
مدفوع انسان در هر گرم 1012 باکتری دارد که 9درصد وزن مدفوع را تشکیل می دهد. مهم ترین باکتریهای پاتوژن که در صورت ورود به منابع آب ایجاد بیماری می کند عبارتند از:
سالمونلا: غالب ترین باکتریهای پاتوژن در فاضلاب هستند و بیماریهای تیفوئید «حصبه»،پاراتیفوئید«شبه حصبه»وگاستروانتریت در انسان ایجاد می کند. از مهم ترین گونه های آن می توان به سالمونلا تیفی ،سالمونلا انتر یتیدیس وسالمونلا تیفی موریم اشاره کرد.
شیگلا: عامل دیسانتری باکتریایی «اسهال باسیلی»است .این بیماری از تماس مستقیم، آب و غذا منتقل می شود .دز کم آن باعث ایجاد بیماری می شود

## Slide 12: بيماري هاي منتقله از آب وغذا (باکتری ها)
ویبریو کلرا: یک باکتری گرم منفی و عامل بیماری وبا است و بیشتر از طریق آب منتقل می شود با رها کردن آندوتوکسین باعث ایجاد اسهال وافر واستفراغ تند و سریع می شود
اشیرشیا کلی: دارای سوش های متعددی چون انتروتوکسیژن، انتروپاتوژن، انتروهموراژیک و..... می باشدکه سوش انتروپاتوژن موجب بیماری اسهال مسافرین می شود دز عفونی این پاتوژن نسبتا بالاست.
کامپیلو باکتر: علت اصلی عفونت های منتقله از طریق غذاست و موجب گاستروانتریت حاد در انسان می شود مهم ترین گونه این پاتوژن کامپیلوباکتر ژژونی می باشد .این پاتوژن از طریق آب نیز منتقل می شود.

## Slide 13: بيماري هاي منتقله از آب وغذا (باکتری ها)
لپتوسپیرا: از طریق شنا با آب آلوده به فضولات حیوانی به انسان منتقل می شود. در فاضلاب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد
لژیونلا پنومنو فیلا: عامل بیماری لژیونر ها وتب پنوماتیک می باشد این بیماری از طریق آئروسل های آب های آلوده منتقل می شود .برج های خنک کننده آب مهم ترین منابع این پاتوژن می باشد
هلیکو باکتر پیلوری: مسئول زخم های گوارشی وسرطان معده می باشد .به راحتی توسط کلر آزاد از بین می رود

## Slide 14: بيماري هاي منتقله از آب وغذا (ویروسها)
هپاتیت A: هپاتیت عفونی به وسیله ویروس هپاتیت A «مدفوعی –دهانی» منتقل می شود. از طریق آب و غذای آلوده به ویروس وتماس ایجاد می شود
هپاتیت E: رتا ویروسها ،آدنو ویروس ها واسترو ویروسها می توانند باعث این بیماری شوند طریق آب وغذای آلوده منتقل می شود
نورو ویروس : عامل طغیان پردیس و ماکو

## Slide 15: بيماري هاي منتقله از آب وغذا (انگلها)
اغلب این انگل ها فرم مقاومی به نام کیست ایجاد می کنند که قادر ند در شرایط نامساعد محیطی زنده بمانند
ژیاردیا لامبلیا: 1-10عدد از کیست این انگل می تواند انسان را آلوده کند. بیماری ژیاردیا به ندرت کشنده و بیشترین شیوع آن به خاطر آب های تصفیه نشده است. در تصفیه خانه های آب ژیاردیا را به راحتی می توان بر روی صافی های شنی پیدا کرد.
کریپتوسپوریدیوم:کریپتوسپوریدیوم پارووم گونه اصلی بیماری زا در انسان وحیوان است. فرم آلوده این انگل اووسیست است که در این انگل باعث اسهال شدید آبکی است
آنتا مبا هیستولیتیکا :عامل بیماری آمیبیازیس«اسهال خونی آمیبی»است واز طریق آب وغذای آلوده منتقل می شود

## Slide 16: خصوصيات ميكروبي آب آشاميدني
بر اساس استاندارد ملی به شماره 1011 آب آشامیدنی نبایستی آلودگی به کلی فرم گرماپای یا اشرشیا کلی داشته باشد.
گزارش نتیجه آزمایش بر حسب MPN (حداکثر تعداد احتمالی) در 100 میلی لیتر می باشد.
کلیفرم های مدفوعی یا کلیفرم های گرماپای«FC»: کلیفرم هایی هستند که قادرند قند لاکتوز را در دمای 44/5 درجه سانتی گراد در مدت 24ساعت تخمیر کنند. از مهم ترین کلیفرم های مدفوعی می توان به اشرشیا کلی ،کلبسیلا پنومونیه اشاره کرد

## Slide 17: خصوصيات فيزيكو شيميايي آب آشاميدني
خصوصيات فيزيكي آب آْشاميدني: کدورت، رنگ، طعم، بو، مزه و دما
خصوصيات شيميايي آب آشاميدني: هدایت الکتریکی، کل مواد جامد محلول در آب ، سختی آب ، قلیائیت، مواد معدنی، مواد معدنی سمی(فلزات سنگین) و مواد آلی
استاندارد ویژگی های فیزیکو شیمایی آب آشامیدنی به شماره 1053 می باشد. که آخرین نسخه آن در سال 1388 ویرایش شده است.

## Slide 18: خصوصيات فيزيکی آب آشاميدني
کدورت
اندازه گیری کدورت به طریق فتوشیمیایی و به کمک اندازه گیری نوری که با یک شدت معین جذب و یا پراکنده می شود محاسبه می گردد که توسط دستگاه کدورت سنج انجام می شود.واحد کدورت NTU است که مقدار مطلوب کدورت در آب شرب کمتر مساوی 1است

## Slide 19: خصوصيات فيزيکی آب آشاميدني
رنگ
رنگ حقیقی آب به عنوان عامل غیر بهداشتی و یا نا مطمئن شناخته نمی شود
ترکیبات آلی که سبب بروز رنگ حقیقی می شوند ممکن است موجب افزایش نیاز کلر آب شده و نهایتاً موجب کاهش اثر گذاری کلر بر آب به عنوان یک ماده گند زا می شود .
محصولات ناشی از ترکیب این مواد با کلر به وجود می آیند ؛ ترکیبات فنل ( اجزای تشکیل دهنده شناخته شده محصولات ناشی از تجزیه سبزیها) همراه با کلر طعم و بوی بسیار نا خوشایندی تولید می کنند.
به علاوه برخی از ترکیبات در اسیدهای آلی طبیعی و کلر یافت می شوند ، که یا نوعاً سرطانزا هستند و یا مشکوک به داشتن چنین خاصیتی اند.
اندازه گیری آن از طریق مقایسه با مواد دارای رنگ استاندارد انجام می شود. واحد رنگ حقیقی بر حسب (TCU) بیان می شوند که در آن یک واحد معادل با رنگ تولید شده توسط 1mg/L از پلاتین به شکل یونهای کلروپلاتینات می باشد.

## Slide 20: خصوصيات فيزيکی آب آشاميدني
بو
از نظر مصرف کنندگان ، طعم و بو ناخوشایند است. از آن جا که آب همواره به عنوان ماده ای بی طعم و بی بو شناخته شده است مصرف کننده چنین تصور می کند که مزه و بو همراه با آلودگی هستند و از اینرو ترجیح می دهد که از آب بی طعم وبی بو استفاده نماید حتی اگر چنین آبی در واقع تندرستی وی را به خطر اندازد. اندازه گیری مواد آلی به وجود آورنده طعم و بو به کمک روشهای کروماتوگرافی گازی و یا مایع امکان پذیر است و واحد آن TON است.

## Slide 21: خصوصيات شیمیایی آب آشاميدني
هدایت الکتریکی
قابلیت انتقال جریان برق نشانگر میزان هدایت الکتریکی است هدایت یک محلول را به صورت عکس مقاومت تعریف می کنند
مقدار هدایت الکتریکی ویژه آب نشان دهنده میزان وجود املاح در آب است. واحد آن زیمنس بر سانتی متر می باشد.

## Slide 22: خصوصيات شیمیایی آب آشاميدني
مواد جامد
مقدار کل مواد غیر فرار حل شده در آب را که شامل یون های مختلف می باشد به نام کل مواد جامد محلول در آب می خوانند و با علامت TDS نشان می دهند.
وقتی آب از فیلتر عبور می کند مواد جامد معلق روی فیلتر باقی می ماند و مواد جامد محلول و مواد کلوئیدی موجود در آب از فیلتر عبور می کند. با خشک کردن مواد جامد باقی مانده روی فیلتر و وزن کردن آن مقدار مواد جامد معلق (s.s) بدست می آید. از مجموع مواد جامد محلول در آب و مواد جامد معلق ، کل مواد جامد بدست می آید.

## Slide 23: خصوصيات شیمیایی آب آشاميدني
سختی آب
به کاتیون های کلسیم و منیزیم ، آهن و منگنز و سختی آب گفته می شود
با توجه به اینکه میزان آهن و منگنز در آب بسیار کم است بنابراین کاتیون های کلسیم و منیزیم عامل اصلی ایجاد سختی آب به حساب می آیند.
واحد سختی آب میلیگرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم است.
کل املاح کلسیم و منیزیم موجود درآب سختی کل نامیده می شود و شامل دو قسمت است : الف) سختی کل کلسیم : نشان دهنده مقدار یون کلسیم در آب است. ب) سختی کل منیزیم : کل منیزیم محلول در آب را شامل می شود.
سختی دائم: شامل کلیه املاح کلسیم و منیزیم به جز بیکربنات ها می باشد به عنوان مثال ، سولفات ها ، کلرید ها و نیتراتهای کلسیم و منیزیم محلول در آب را در بر می گیرد و سختی دایم در اثر جوشاندن حذف نمی شود.
سختی موقت: بی کربنات کلسیم و منیزیم محلول در آب را می گویند که در اثر جوشاندن آب تجزیه و رسوب می شوند

## Slide 24: خصوصيات شیمیایی آب آشاميدني
قلیائیت
قلیائیت عامل موثر بر خوردگی و رسوب گذاری آب است . برای نمونه می توان گفت ، قلیائیت آب مورد استفاده در دیگ های بخار باید به اندازه کافی بالا باشد تا از خورده شدن دیواره دیگ ها جلوگیری شود همچنین قلیائیت نباید به حدی باشد که سبب انتقال مواد جامد به وسیله بخار شود و یا سبب شکنندگی قلیایی شود و در دیواره دیگ ها ایجاد ترک نماید . قلیائیت با PH رابطه نزدیکی دارد به گونه ای که هر چه قلیائیت بیشتر باشد نشانگر بالاتر بودن غلظت هیدروکسیدها و کربنات ها است بنابراین PH بالاتر می رود و محلول قلیایی تر می شود.

## Slide 25: خصوصيات شیمیایی آب آشاميدني
مواد آلی
برای اندازه گیری مقدار مواد آلی موجود در آب روش های مختلفی وجود دارد از جمله این روش ها اندازه گیری بخش مواد فرار ، اندازه گیری کل مواد جامد، COD و BOD می باشد . چون اندازه گیری بخش مواد فرار و سنجش کل مواد جامد دارای خطای نسبتا زیادی است. بیشتر از اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و اندازه گیری کل کربن آلی (TOC) برای بدست آوردن مقدار مواد آلی موجود در آب استفاده می شود.

## Slide 26: آلاينده هاي آب
آلاینده های میکروبی:
نقص در سلامت سیستم تامین آب (منبع، تصفیه و توزیع) ممکن است منجر به آلودگی وسیع شود و بطور بالقوه ممکن است منجر به شیوع قابل تشخیص بیماری ها گردد. در برخی موارد، آلودگی سطح پايین که بطور بالقوه قابل تکرار می باشد ممکن است منجر به بیماری پراکنده (تک گیر) مهمی شود.

## Slide 27: آلاينده هاي آب
آلاینده های شیمیایی:
اکثر مواد شیمیایی موجود در آب آشامیدنی تنها بعد از تماس چندین ساله (نه چندین ماهه) باعث نگرانی بهداشتی برای انسان می شوند و احتمالا برای سلامتی انسان مشکل ساز می شوند. مورد استثنای بسیار مهم نیترات می باشد. بطور معمول، تغییرات در کیفیت آب بطور تدریجی رخ می دهد، به جز برای موادی که بطور متناوب به منابع آب سطحی جاری یا آب زیرزمینی وارد مي شوند. به عنوان مثال مي توان به تركيباتي كه از محل دفن زباله آلوده تخلیه شده یا نشت می کنند، اشاره نمود.

## Slide 28: آلاينده هاي آب
آلاینده های شیمیایی:
منبع طبیعی: سنگ ها، خاک ها و اثرات شرایط زمین شناسی و آب و هوا؛ بسترهای آبی یوتروفیک(همچنین تحت تاثیر پساب های ورودی و رواناب کشاورزی)
منابع صنعتی و ساختمان های انسانی: معدن کاری (صنایع استخراج) و صنایع سازنده و پردازشی، پساب (شامل تعدادي از آلاینده های نوپدید)، مواد زائد جامد، رواناب شهری، نشتی های مواد سوختی
فعالیت های کشاورزی: کودها، حاصلخیزکننده ها، پرورش وسیع و شدید حیوانات و آفت کش ها
تصفیه آب یا مواد در تماس با آب آشامیدنی: منعقدکننده ها، DBPها، مواد مورد استفاده در لوله کشی

## Slide 29: آلاينده هاي آب
آلاینده های رادیولوژیکی:
آب آشامیدنی ممکن است حاوی مواد رادیواکتیو (رادیونوکلوئیدها) باشد. این مواد می توانند برای سلامت انسان خطرساز باشند. این خطرات بطور نرمال در مقایسه با خطرات ناشی از میکروارگانیسم ها و مواد شیمیایی اهمیت کمتری دارد. به جز در موارد استثنایی، دوز تابش ناشی از بلعیدن رادیونوکلوئیدها در آب آشامیدنی نسبت به دوز دریافتی از دیگر منابع تابش بسیار کمتر است.

## Slide 30: سالم سازي آب
محلول کلر مادر
کاربرد قرص کلر
جوشاندن
گندزدايي آب با نورخورشيد

## Slide 31: سالم سازي آب
گندزدايي
گندزدايي توسط عوامل فيزيکي، شيميايي و پرتوها قابل انجام است.
ويژگيهاي گندزداي ايده­آل :
سهولت و ايمني در حمل و نقل و كاربرد، ارزان بودن، در دسترس بودن و به جاي گذاشتن باقيمانده پايدار و قابل اندازه­گيري باشد.

## Slide 32: سالم سازي آب
فاکتورهاي اثربخشي فرايند گندزدايي:
تعداد و نوع عامل بيماريزا
درجه حرارت
ميزان مواد مغذي موجود در آب
pH
غلظت ماده گندزدا
زمان تماس
ماهيت عامل گندزدا
مواد آلي آب

## Slide 33
عوامل بیماریزا و مقاومت آنها به کلر در آب آشامیدنی
Notes: 33

## Slide 34: زمان بقای عوامل میکروبی درآب

## Slide 35: دز عفونی عوامل میکروبی درآب

## Slide 36: سالم سازي آب
ترکیبات کلر
هيپوکلريت کلسيم: (Ca(OCl)2) بصورت پودر خشک و سفيد رنگ بوده و بيشترين کاربرد را دارد. اين ترکيب بصورت گرانول، پودر و يا قرص معمولاً در دسترس بوده و داراي درجه خلوص 65 درصد مي باشند.
هيپوکلريت سديم: آب ژاول (NaOCl)، يکي ديگر از ترکيبات کلر بوده که بصورت محلول با غلظت هاي 5 و 15 درصد در دسترس است.

## Slide 37: سالم سازي آب
آب گندزدايي شده با کلر تنها پس از 30 دقيقه زمان تماس و اطمينان از وجود کلر آزاد باقيمانده مناسب، قابل مصرف مي باشد.
کلر آزاد باقيمانده آب، با کيت هاي DPD سنجش می شود .
در صورتي که ميزان کلر آزاد باقيمانده آب پس از 30 دقيقه زمان تماس، 3 ميلي گرم در ليتر باشد، حذف باکتري ها و ويروس ها در حد 100درصد مي باشد.
ترکيبات کلر مواد سمي و خطرناک هستند لذا بايد در محل خنک، تاريک، خشک و دور از دسترس بچه ها نگهداري شوند.
در حمل و نقل و مصرف کليه مواد شيميايي به ويژه ترکيبات کلر رعايت نکات ايمني ضروري است. براي ايمني بيشتر و حفاظت دست ها، بدن و چشم ها از دستکش و پيش بند مناسب و عينک محافظ استفاده نماييد

## Slide 38: سالم سازي آب
نحوی تهیه کلر مادر
درصورتي که از آهک کلرينه (پودر سفيدکننده، کلريد آهک)، با ميزان خلوص 30 تا 35 درصد استفاده مي کنيد. 35 گرم ماده مورد نظر را در يک ليتر آب حل کنيد. پس از ته نشيني ناخالصي هاي موجود در ماده اوليه، مايع حاصله داراي 1% کلر است.
- درصورتي که از پرکلرين (هيپوکلريت کلسيم)، با ميزان خلوص 65 درصد استفاده مي کنيد. 15 گرم از پودر خشک ماده مورد نظر را در يک ليتر آب حل کنيد. پس از ته نشيني ناخالصي هاي موجود در ماده اوليه، مايع حاصله داراي 1% کلر است.
- درصورتي که از آب ژاول (هيپوکلريت سديم)، با ميزان خلوص 5 ، 10 و 15 درصد استفاده مي کنيد. به ترتیب 200، 100 و 67 ميلي ليتر ماده مورد نظر را برداشته و به حجم يک ليتر برسانید، مايع حاصله داراي 1% کلر است.
- درصورتي که از محلول سفيدکننده خانگي (وايتکس)، با ميزان خلوص 5 درصد استفاده مي کنيد. به200 ميلي ليتر از ماده مورد نظر، آب اضافه کنید تا حجم مایع به يک ليتر برسد، مايع حاصله داراي 1% کلر است.

## Slide 39: سالم سازي آب
نحوه ی استفاده از کلر مادر
3 تا 7 قطره از محلول كلر 1% را به 1 ليتر آب اضافه كنيد، پس از 30 دقيقه آب مورد نظر براي شرب مناسب مي‌باشد.
براي آبهاي روشن و زلال مقدار محلول كلر 3 قطره
براي آبهاي تيره، ميزان محلول كلر مورد نياز 7 قطره مي‌باشد
بهتر است ابتدا میزان کلر خواهی آب را بدست آورد و سپس مقدار لازم از محلول کلر مادر اضافه نمود.
در صورتي كه آب كدورت دارد قبل از كلر زني بايد آب را صاف كرد.
محلول کلر مادر (1% ) بايد در جاي خنک، ظرف دربسته و دور از نور خورشيد نگهداري شود
محلول کلر به ‌تدريج با گذشت زمان کلر مؤثر خود را از دست مي‌دهد و بايد از تاريخ تهيه در کمتر از يکماه مصرف شود.

## Slide 40: سالم سازي آب
جوشاندن
در صورت دسترسي به منابع انرژي، کارايي اين روش مناسب بوده و مي تواند کليه عوامل بيماريزا را از بين برد.
براي گندزدايي آب هاي کدر در مقياس کم مناسب است.
در اين روش، طعم آب تغيير مي کند که ميتوان با عمل هوادهي، طعم آب را بهبود داد.
برای گندزدایی آب به روش جوشاندن باید به مدت حداقل 3 دقيقه بجوشد.
درصورتي که استريل کردن آب مد نظر مي باشد، آب را بايد به مدت 15 دقيقه از طريق ظروف تحت فشار حرارت داده شود.
در اين روش به دليل عدم وجود باقیمانده عامل گندزدا در آب، بايد اقدامات لازم جهت پيشگيري از آلودگي مجدد آب جوشانده شده به عمل آيد.

## Slide 41: كنترل بهداشت آب ساختمان ها
سیستم های آب آشامیدنی در ساختمانها می تواند منبع مهم آلودگی شود
در صورت مدیریت ضعیف این سیستم ها بیماریها شیوع پیدا می کنند.
یکی از چالشهای مهم در اطمینان از سلامت آب آشامیدنی در ساختمانها، مجزا بودن آن از الزامات تأمین آب شرب است.
برخی مواقع صاحبان و ساکنین ساختمانها کیفیت آب را مدیریت می کنند و رهنمودها ممکن است در این زمینه محدود باشد و ارائه برنامه های آموزشی در این زمینه لازم است.
طرح شبکه های آب در ساختمانها متغیر است که به کیفیت آب انواع ساختمانها (مدارس، مهد کودک‌ها، ساختمانهای مسکونی، هتلها، ورزشگاهها، کارخانجات، موزه ها، ترمینالها) تا ثیرگذار است

## Slide 42: كنترل بهداشت آب ساختمان ها
هدف شبکه توزیع آب در ساختمانهای بزرگ، تأمین آب سالم با فشار و جریان کافی است.
برای حفظ کیفت آب بایستی تغییرات دبی و فشار به حداقل ممکن برسد.
گندزدایی و شستشوی شبکه و پایش کیفی آب بر سلامت آب شرب تأثیر بسزایی دارد.
پایش آب در صورت امکان بایستی در محل انجام شود و پارامترهای دما، pH و باقیمانده گندزدا اندازه گیری شود. تناوب پایش بستگی به اندازه و کاربرد ساختمانها دارد اما در ساختمانهای بزرگ بطور هفتگی توصیه می شود. (رشد لژیونلا در سیستم های تهویه متبوع و انتقال از طریق هوا و ایجاد بیماری در ساکنین ساختمانها)

## Slide 43: كنترل بهداشت آب ساختمان ها
مخازن ذخیره :
مخزن ذخیره باید سالیانه تمیز و گندزدایی و شستشو گردد
برای این کار مخزن باید از مدار بهره برداری خارج و عملیات شستشو و ضدعفونی به دقت انجام شود.
آب مورد استفاده در شستشوی مخزن، آب تصفیه شده حاوی میزان متعارف کلر باقیمانده خواهد بود.
کارکنانی که وظیفه شستشوی مخزن را به عهده دارند باید مجهز به ماسک ضد کلر ، لباس کار تمیز و چکمه بلند باشند

## Slide 44: كنترل بهداشت آب ساختمان ها
مراحل شستشوی مخازن ذخیره :
شیرهای آب ورودی از منابع تأمین به مخزن و خروجی برای مصرف بسته می شود.
آب مخزن را کاملاً تخلیه می گردد.
با استفاده از فشار آب مناسب (5-3 اتمسفر)، سقف، دیواره ها و کف مخزن را با آب به نحوی شستشو می شود که تمامی رسوبات چسبیده به دیواره ها، در کف مخزن جمع شود. در صورتی که با فشار آب موجود بعضی از رسوبات کنده نشد، از وسایل در اختیار مانند برس سیمی، کاردک و نظایر آن برای جدا کردن رسوبات چسبیده به دیواره استفاده می گردد.
با استفاده از بیل، تی و سایر وسایل و به کمک نیروی انسانی که مجهز به لباس کار مناسب (لباس ضد اسید، چکمه، دستکش و کلاه ایمنی) است، رسوبات جمع شده در کف مخزن را با رعایت اصول ایمنی تخلیه شود.

## Slide 45: كنترل بهداشت آب ساختمان ها
مراحل شستشوی مخازن ذخیره :
وسایل به کار گرفته شده در تخلیه رسوبات را از داخل مخزن خارج می شود.
ازمحلول هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین) یا محلول هیپوکلریت سدیم ( آب ژاول) با غلظت 200 میلی گرم بر لیتر کلر آزاد باقی مانده استفاده شود
با فشار مناسب، ابتدا سقف، دیواره ها و کف مخزن با محلول کلر شسته می شود. در این مرحله استفاده کارگران از ماسک و لباس مناسب و دستکش و چکمه و کپسول اکسیژن الزامی است.
برای تأثیر ماده گندزدا، حداقل30 دقیقه صبر شود.
با آب بدون کلر و فشار مناسب، تمامی سطوح کلر زده شده شستشو می شود.

## Slide 46: کنترل کیفی آب آشامیدنی
اهداف
تشخیص بموقع هر گونه تغییر در کیفیت آب آشامیدنی .
تشخیص آبهایی که در سیستم آبرسانی از کیفیت استاندارد مورد نظر برخوردار نیستند.
تشخیص مناطق آلوده (درصورت وجود) بخصوص درمواقع اپیدمی .
تعیین میزان آلودگی در آب.
ارزیابی میزان تاثیر اقداماتی که در جهت بهبود کیفیت انجام میگیرد.
تدوین دستورالعمل یا استاندارد برای آب بامصارف مختلف بهداشتی.
تدوین ضوابط ومقرارت درزمینه کیفیت وکمیت آب آشامیدنی.
طراحی اقدامات کنترلی برای پیشگیری از آلودگی آب آشامیدنی.
اقدامات هشدار دهنده در مواقع ضروری.

## Slide 47: کنترل کیفی آب آشامیدنی
اقدامات
بازرسی از سامانه های آبرسانی
نمونه برداری میکروبی
-کنترل وسنجش کلر باقیمانده
- نمونه برداری شیمیایی
- آموزش روشهای ساده گندزدایی آب آشامیدنی
-نظارت وکنترل بهداشتی آب کارخانه های یخسازی

## Slide 48: کنترل کیفی آب آشامیدنی
اقدامات
کنترل بهداشتی آبخوریهای داخل شهر،خیابانها ،معابر عمومی ومسیر راهها.
- کنترل بهداشتی جایگاهها ومراکز فروش یخ درکلیه نقاط شهر.
- کنترل کیفی آب قنوات ،چشمه هاوسایرمنابع آب مسیر راهها .
- کنترل کیفی آب آشامیدنی در ترمینالها وپایانه ها .
- کنترل بهداشتی استخرهای شنا از نظر بهداشت محیط وکنترل کیفی آب مورد مصرف در استخرها.
- کنترل بهداشتی آبهای معدنی (آبگرم) در جهت رعایت اصول وموازین بهداشت محیط .
- کنترل بهداشتی آب دررستوران وبوفه قطارها.
-کنترل کیفی آب مورد استفاده در مدارس

## Slide 49: کنترل کیفی آب آشامیدنی (استاندارد کلر آزاد باقیمانده)

## Slide 50: کنترل کیفی آب آشامیدنی (تعداد موارد سنجش کلر)

## Slide 51: کنترل کیفی آب آشامیدنی تعیین خطرات بالقوه
سنجش کلر آزاد باقیمانده و کنترل میکروبی آب آشامیدنی
تجزيه و تحليل نتايج ميکروبي آب
بازرسي از سيستم هاي تامين آب
ارزیابی سيستم تامین آب (با توجه به نتايج پايش هاي ميکروبي و بازرسی از سيستم)
كنترل بهداشتي استخرهاي شنا و شناگاههاي طبيعي
بررسي حريم منابع آب
نظارت بر دفع بهداشتي فاضلاب

## Slide 52: کنترل کیفی آب آشامیدنی تجزيه و تحليل نتايج ميکروبي آب

## Slide 53: کنترل کیفی آب آشامیدنی بازرسی از سیستمهای تامین آب
با انجام بازرسي از سيستم هاي تامين آب خطرات بالقوه سیستم شناسایی می شود.
بازرسی برای هر سیستم می تواند با توجه به فرمهای مربوطه صورت گیرد .

## Slide 54
سوال | پاسخ
1- آیا توالت یا لوله فاضلاب در شعاع 100 متری تلمبه خانه وجود دارد؟ | بلی/ خیر
2- آیا نزدیکترین توالت فاقد سیستم فاضلابرو می باشد؟ | بلی/ خیر
3- آیا هیچگونه منبع آلودگی در شعاع 50 متری وجود دارد؟ | بلی/ خیر
4- آیا چاه سربازی در شعاع 100 متری وجود دارد؟ | بلی/ خیر
5- آیا لوله زهکشی اطراف تلمبه خانه دچار شکستگی است؟ | بلی/ خیر
6- آیا نرده های حصار دچار صدمه دیدگی شده اند که منجر به ورود حیوانات شود؟ | بلی/ خیر
7- آ یا کف تلمبه خانه نسبت به نفوذ آب نفوذناپذیر است؟ | بلی/ خیر
8- آیا در داخل تلمبه خانه محل های تجمع آب وجود دارد؟ | بلی/ خیر
9- آیا آب بندی چاه فاقد اصول بهسازی است؟ | بلی/ خیر
کل امتیاز ریسک (از 9 نمره) | 
امتیاز ریسک: بالا (9- 7) متوسط (6- 3) پائین (2- 0) | 
- نوع تسهیلات چاه های عمیق با سیستم مکانیزه
1- اطلاعات عمومی : بخش
: محله
2- شماره کد
3- تاریخ بازدید
4- آیا نمونه آب برداشت شده است؟
شماره نمونه: FC/100 ml :
II- اطلاعات تشخیصی برای ارزیابی
III- نتایج و توصیه ها
نقاط ریسک مهم در زیر درج شده است: (لیست شماره 10-1)
امضاء بازرس بهداشتی/ معاون
توصیه:

## Slide 55: کنترل کیفی آب آشامیدنی( ارزیابی سیستم تامین آب آشامیدنی)

## Slide 56: بهداشت آب استخرها
كيفيت آب استخر هاي شنا از نظر سلامت آب و مشخصات ظاهري آن يكي از مهمترين عوامل در ايجاد نشاط و شادابي در شناگر و تبديل فضاي استخر به مكاني مفرح و شادي بخش براي استفاده كنندگان مي باشد.رعايت استانداردهاي بهداشتي در استخرهاي شنا جهت حفظ سلامت و بهداشت استفاده ‌كنندگان و همچنين رعايت بهداشت محيط زيست از ضروريات مي‌باشد.

## Slide 57: بهداشت آب استخرها
کیفیت آب استخرهای شنا توسط عوامل شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیکی تعیین می شود. این عوامل در استاندارد ملي 11203 مد نظر قرار گيرد. نمونه برداري براي انجام آزمون هاي لازم بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 4208 انجام گيرد.

## Slide 58: بهداشت آب استخرها
ويژگي هاي باكتريولوژيكي
نوع باکتری | حد مجاز | روش ازمون
کل کلیفرم های گرماپای | کمتر از 1 در 100 میلی لیتر | استاندارد ملی ایران به شماره 3759
لژیونلا | کمتر از 1 در 100 میلی لیتر | استاندارد ملی ایران به شماره 5859
باکتری های هتروتروف | کمتر از 200 در هر میلی لیتر | استاندارد ملی ایران به شماره 5271
سودوموناس آئروژينوزا | کمتر از 1 در 100 میلی لیتر | استاندارد ملی ایران به شماره 8869
استافیلوکوکوس | کمتر از 50 در 100 میلی لیتر | استاندارد ملی ایران به شماره 8869

## Slide 59: بهداشت آب استخرها
ويژگي هاي فیزیکی و شیمیایی
بررسي كلر آزاد باقي مانده آب استخر: بين 1 تا 3 ميلي گرم در ليتر
بررسي pH : حد مجاز 7.2 تا7.8
كدورت آب استخر : حداكثر 0.5 NTU

## Slide 60: بهداشت فاضلاب
با افزايش روز افزون جمعيت و تبديل شدن شهرها به كلان شهرها و در نتيجه افزايش جمعيت در مساحت خاص و نيز پيشرفتهاي تكنولوژي بايستي توجه بيشتر و ويژه اي به موارد بهداشتي و زيست محيطي در رابطه با شهرها داشته باشيم و در اين راستا بايستي بدنبال روشهايي با حجم كمتر، راندمان بالاتر و همچنين قابل ارتقا از لحاظ ظرفيتي باشيم در این میان شبکه ی فاضلاب شهری از دیرباز مورد توجه همگان بوده است. فاضلابها را بر اساس نحوۀ ایجاد به سه گروه عمده تقسیم بندی می کنند : خانگی ، صنعتی و سطحی

## Slide 61: بهداشت فاضلاب
1- فاضلابهای خانگی :
شامل پسابهای سرویس های بهداشتی منازل مسکونی شهرنشینان مانند توالت ها ، حمام ها و... می باشد.البته پسابهای مغازه ها ، فروشگاهها ، مؤسسات آموزشی ، تعمیرگاهها را نیز جزوء این دسته از فاضلابها قرار می دهند.
2- فاضلابهای صنعتی :
این دسته از فاضلابها در نتیجه فعالیتهای کارگاهها ، کارخانه ها و سایر مراکز صنعتی می باشد که بر اساس نوع فراورده تولید شده مراکز صنعتی خواص این گونه فاضلابها نیز متفاوت است .
3- فاضلابهای سطحی :
این دسته از فاضلابها ، شامل آبهای ناشی از بارندگی ، ذوب برف و یخ در معابر شهری می باشد . این آبها به دلیل وجود آلودگی هوا ، محیط شهری از غلظت آلودگی خاص خود برخوردار است. البته به این گروه می توان آبهای جاری در کانالها و جویها را اضافه کرد .

## Slide 62: اهميت دفع بهداشتی فاضلاب
تامين شرايط بهداشتي براي زندگي مردم
پاك نگه داري محيط زيست
بازيابي فاضلاب

## Slide 63
با تشكر فراوان از توجه شما
موفق باشيد