## Slide 2
شیوه جمع آوری ، تفکیک و انتقال زباله های عفونی

## Slide 3
مراکز بهداشتی درمانی از جمله بیمارستان ها و آزمایشگاهها در راستای انجام وظايف خود طی فرایندهای پذیرش، تشخیص و درمان بیماران علاوه بر تولید پسماندهای عادی، پسماندهای بیمارستانی (پزشکی ) که ناشی از فعالیت های خاص این مراکز است، تولید می کنند.
امروز یکی از معضلات بهداشتی و زیست ‌محیطی کشور پسماندها بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک٬ سمی و بیماری‌زا از جمله زائدات پاتولوژیک٬ عفونی٬ داروئی٬ شیمیایی و رادیواکتیو از حساسیت خاصی برخوردار است.مدیریت پسماندهای بیمارستانی به دلیل پتانسیل عفونت‌زایی و وجود پسماندهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است.عدم کنترل و بی‌توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست، باعث اتلاف هزینه‌های زیاد نیز می‌شود.

## Slide 4
  25 -10 درصد پسماندهای مراکز فوق را پسماندهای خاص تشکیل می دهند که در قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های آن تحت عنوان "پسماندهای پزشکی ویژه" ذكر شده اند و لازم است مدیریت خاص در مورد آنها اعمال گردد .

## Slide 5
در سال های اخیر در کشور ما توجه ویژه به پسماندهای پزشکی معطوف شده وپس از تصویب" قانون مدیریت پسماندها" ضوابط خاصی در مورد آنها تدوین شده است.

## Slide 6
به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماندها تدوین" ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته "در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و دفتر بررسی آلودگی های آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست طی جلسات کارشناسی مشترک پیش نویس ضوابط مذکور را با بهره گیری از توصیه های سازمان جهانی بهداشت و آژانس حفاظت از محيط زيست امريكا و شرایط کشور تهیه و هیئت دولت در جلسه مورخ 86/12/19ضوابط مذکور را تصویب و با شماره 15871/ت 38459 ک مورخ 87/2/8 ابلاغ نمود.
وزارت بهداشت مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روش هاي مصوب مي باشد(نه مسئول مديريت اجرايي)

## Slide 7
با توجه به ماده ی 7 قانون مدیریت پسماندها مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه(ازجمله پسماندهای پزشکی) بر عهده ی تولیدکننده است.بنابراین بیمارستانها موظفند بر مبنای این قانون نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی خود اقدام نمایندو مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی باید بر اساس ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی وپسماندهای وابسته( مصوبه هیئت دولت )انجام شود .

## Slide 8: الزامات اجرای کامل ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته
با توجه به وظیفه قانونی بیمارستان( ماده 7 قانون مدیریت پسماند) و اهمیت اجرای کامل ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته ابلاغ شده طي بخشنامه شماره 98414 مورخ 25/3/87 ،موضوع فوق براساس بخشنامه های وزارتی جزو الزامات قانونی اعتبار بخشی بیمارستان است ومطابق بخشنامه های شماره 157/م مورخ 19/1/86 و 558/100 مورخ 15/4/90 مقام عالی وزارت متبوع ، بیمارستان موظف است نسبت به اجرای کامل ضوابط فوق در بیمارستان اقدام نماید در غیر این صورت از صدور گواهینامه اعتبار بخشی بیمارستان های خاطی ممانعت به عمل می آید.

## Slide 9: موازین تفکیک در مبدا به طور دقیق برای پسماندهای عادی، عفونی، تیز و برنده، شیمیایی–دارويي و پسماندهاي پرتوزا و راديواكتيو رعایت می شود.
1-چهار دسته اصلی پسماند پزشکی: 1- پسماندعفونی، 2- پسماند تیز و برنده، 3- پسماند شیمیایی و دارویی 4 - پسماند عادی.
پسماند پزشکی ویژه شامل(1- پسماندعفونی، 2- پسماند تیز و برنده، 3- پسماند شیمیایی و دارویی )
6-توليدكنندگان بايد پسماندهاي پزشكي ويژه را به منظور اطمينان از حمل و نقل بي‌خطر، كاهش حجم پسماندهاي پزشكي، ويژه، كاهش هزينه‌هاي مديريت پسماند و بهينه‌سازي و اطمينان از امحاء، از جريان پسماندهاي عادي مجزا نمايند.
ـ تفكيك انواع مختلف پسماندهاي پزشكي برحسب چهاردسته اصلي از يكديگر ضروري است.

## Slide 10
Safety Boxبراي پسماندهاي تيز و برنده و ظروف جمع آوري پسماندهاي عفوني (كيسه و سطل زرد رنگ) در اتاق بيماران، راهروها و سالن هاي عمومي وجود ندارد و در موارد لزوم به همراه ترالي به بالين بيمار آورده مي شود.
در بخشهاي ويژه بجز دياليز و ccu , Safety Box مي تواند در يونيت هر بيمار بصورت ثابت و فيكس شده در محل مناسب مورد استفاده قرار گيرد

## Slide 11
تعريف تفكيك " خوب " : در هیچ کیسه مشکی حاوی پسماند عادی ، پسماند عفونی و تيز و برنده وجود ندارد
تعريف تفكيك " متوسط " : حتی در یک کیسه مشکی حاوی پسماند عادی ، پسماند عفونی وجو دارد و یا در یک کیسه حاوی پسماند عفونی، پسماند نوک تیز و برنده وجود دارد
تعريف تفكيك " ضعیف " : در یک کیسه مشکی حاوی پسماند عادی، پسماند عفونی وجو دارد و در یک کیسه حاوی پسماند عفونی پسماند نوک تیز و برنده وجود دارد. (مشاهده هر دو مورد)

## Slide 12
سوزن و سرنگ هم بایستی بصورت توام در سیفتی باکس جمع آوری گردد
جداسازی ست سرم از سرم ممنوع می باشد و جز پسماند عفونی محسوب می شود
در صورتی که مواد سایتوتوکسیک به سرم اضافه شود جز پسماند ویژه (شیمیایی و دارویی) محسوب می شود

## Slide 13
پسماندهای حاوی فلزات سنگین خطرناک باید به طور جداگانه تفکیک شود
پسماندهای سیتوتوکسیک باید در ظروف محکم و غیر قابل نشت نگهداری شوند
در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با یکی از پسماندهای عفونی، شیمیایی، رادیواکتیو ونظایر ان خارج کردن آن ممنوع است.
اعضاء و اندامهای قطع شده بدن و جنین مرده طبق احکام شرع جمع آوری و تفکیک می گردد.
پسماندهای نوک تیز و برنده درپایان هر روز کاری جمع آوری گردد
(و بیش از سه چهارم ظرف پر نشود )

## Slide 14: یک لیست از انواع پسماندهاي پزشكي ويژه (خطرناك) و محل توليد آنهاموجود است.
تولید کنندگان پسماند پزشکی موظفند پسماندهای تولیدی خود را شناسایی و آمار تولید را به تفکیک "عفونی"، "تیز و برنده"،" شیمیایی – دارویی" و "عادی" به صورت روزانه ثبت نمایند.(محل تولید )

## Slide 15: کد بندی رنگی پسماند های تفکیک شده مشخص شده است و تمامي پسماندها برچسب گذاری می شوند.
رديف | نوع پسماند | نوع ظرف | رنگ ظرف | برچسب
1 | عفوني | كيسه پلاستيكي مقاوم 1 | زرد | عفوني
2 | تيز و برنده | 2Safety Boxاستاندارد | زرد با درب قرمز | تيز و برنده _ داراي خطر زيستي
3 | شيميايي و داروئي | كيسه پلاستيكي 3مقاوم | سفيد يا قهوه اي | شيميايي و داروئي
4 | پسماند عادي | كيسه پلاستيكي4 مقاوم | سياه | عادي

## Slide 16
1- لازم است كيسه هاي فوق در سطل هاي پلاستيكي زرد رنگ نگهداري شوند.
2- مؤسسه استاندارد، استاندارد اين ظروف را تدوين نموده است.
3- لازم است كيسه هاي فوق در سطل هاي پلاستيكي سفيد يا قهوه اي رنگ نگهداري شوند.
4- لازم است كيسه هاي فوق در سطل هاي پلاستيكي آبي رنگ نگهداري شوند.

## Slide 17: برچسب گذاری
برچسب‌گذاري بايد داراي ويژگيهاي زيرباشد:
الف ـ هيچ كيسة محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواي كيسه از محل توليد خارج شود.
ب ـ كيسه‌ها يا ظروف حاوي پسماند بايد بر چسب گذاري شوند.
پ ـ برچسب‌ها با اندازه قابل خواندن بايد بر روي ظرف يا كيسه چسبانده و يا به صورت چاپي درج شوند.
ت ـ برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آساني جدا يا پاك شود.
ث ـ برچسب بايد ازهر طرف قابل مشاهد باشد.
ج ـ نماد خطر مشخص‌كننده نوع پسماند باید بر روی برچسب درج گردد

## Slide 18: برچسب گذاری
بر روي برچسب بايد مشخصات زير ذكر گردد:
1ـ نام، نشاني و شماره تماس توليدكننده. 2ـ نوع پسماند. 3ـ تاريخ توليد و جمع‌آوري. 4ـ تاريخ تحويل. 5 ـ نوع ماده شيميايي. 6 ـ تاريخ بي‌خطرسازي.
- مسئولان حمل و نقل پسماند، موظفند از تحويل‌گرفتن پسماندهاي فاقد بر چسب خودداري نمايند.

## Slide 19
18- وقتي سه چهارم ظروف و كيسه هاي محتوي پسماند پزشکی ویژه پر شد بايد پس از بستن، آنها را جمع آوري نمود.
19- پسماندهاي عفوني و عادي بايد همه روزه (يا درصورت لزوم چند بار در روز) جمع آوري و به محل تعيين شده براي ذخيره موقت پسماند، حمل شوند

## Slide 20: برای تمامی انواع پسماندها ،تسهیلات و ظروف نگهدارنده در بخش ها و اماکن بيمارستان موجود است.
كیسه ھاي پلاستیكي حداقل بايد داراي ويژگيھاي زير باشند:
الف براي جمع آوري و نگه داري پسماندھاي غیر از پسماندھاي تیز و برنده استفاده شوند.
ب بیش از دو سوم ظرفیت پر نشوند تا بتوان در آنھا را به خوبي بست.
پ با منگنه و يا روشھاي سوراخ كننده ديگر بسته نشوند

## Slide 21: برای تمامی انواع پسماندها ،تسهیلات و ظروف نگهدارنده در بخش ها و اماکن بيمارستان موجود است
ظروف با ديواره ھاي سخت حداقل بايد داراي ويژگیھاي زير باشند:
الف در برابر نشت، ضربهھاي معمولي و شكستگي و خوردگي مقاوم باشند.
ب بايد پس از هر بار استفاده بررسي و كنترل شود تا از تمیز بودن، سالم بودن و عدم نشت اطمینان حاصل شود.
پ ظروف معیوب نبايستي مورد استفاده مجدد قرار گیرند.
- مايعات، محصولات خوني و سیالات بدن نبايد در كیسهھاي پلاستیكي ريخته و حمل شوند مگر آنكه در ظروف يا كیسهھاي مخصوص باشند

## Slide 22
كلیه پسماندھاي تیز و برنده بايد در ظروف ايمن جمع آوري و نگھداري (Safety Box) شود كه اين ظروف بايد داراي ويژگیھاي زير باشند:
الف به آساني سوراخ يا پاره نشوند.
ب بتوان به آساني درب آن را بست و مھر و موم نمود.
پ دھانه ظرف بايد به اندازه اي باشد كه بتوان پسماند را بدون اعمال فشار دست، در ظروف انداخت و خارج كردن آنھا از ظرف ممكن نباشد.
ت ديوارهھاي ظرف نفوذ ناپذير باشد و سیالات نتوانند از آن خارج شوند.
ث پس از بستن درب، از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود.
ج حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد

## Slide 23: رفع الودگی از تسهیلات و ظروف نگدارنده
-سطلهای جمع اوری پسماندهای پزشکی در صورتیکه قابل استفاده مجدد باشند باید پس از هر بار خالی شدن شسته و ضد عفونی شوند
جهت رفع آلودگي و گندزدايي از سطلها، از روشهاي زير استفاده مي‌شود:
الف ـ شستشو با آب داغ حـداقـل 82 درجه سانتيـگراد (180 درجـه فارنـهايـت) به مدت حداقل 15 ثانيه
ب ـ گندزدايي با مواد شيميايي زير به مدت دست كم سه دقيقه: 1ـ محلول هيپوكلريت ppm 500 كلر قابل دسترس. 2ـ محلول فنل ppm 500 عامل فعال. 3ـ محلول يد ppm 100 يد قابل دسترس. 4ـ محلول آمونيوم كواترنري ppm 400 عامل فعال. 5 ـ ساير مواد گندزدايي داراي مجوز با طيف متوسط.

## Slide 24: محل نگهداري موقت پسماندها (اتاقك زباله) مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بيمارستان موجود است.
نگهداري پسماندھاي پزشكي بايد جدا از ساير پسماندھاي عادي انجام شود.
محل ذخیره و نگهداري موقت بايد در داخل مركز تولید زباله طراحي شود

## Slide 25: محل نگهداري پسماند بايد داراي شرايط زير باشد:
الف . پسماندھاي پزشكي بايد در محل به دور ازتاثیر عوامل جوي نگهداري شوند و وضعیت كلي بسته بندي يا ظرف آنھا در برابر شرايط نامساعدآب و هوايي مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و نظاير آن محافظت شود.
ب . جايگاه نگهداری پسماندھا بايد به گونه اي ساخته شوند كه نسبت به رطوبت نفودناپذير بوده و قابلیت نگهداري آسان با شرايط بهداشتي مناسب را فراھم آورد.
پ. جايگاههای نگهداري بايد دور از محل خدمت كاركنان، آشپزخانه، سیستم تهويه و تبريد ومحل رفت و درآمد پرسنل، بیماران و مراجعان باشد

## Slide 26
ت . ورود و خروج حشرات، جوندگان، پرندگان و ... به محل نگهداری پسماندها ممكن نباشد.
ث . محل نگهداری پسماند بايد داراي تابلوي گويا و واضح باشد
ج . محل نگهداری نبايد امكان فساد، گنديدن يا تجزيهزيستي پسماندھا را فراھم كند.
چ . انبارداري اين پسماندھا نبايد به شیوهاي باشد كه ظروف يا كیسهھا پاره و محتويات آنھا درمحیط رھا شود.
ح . امكان كنترل دما در انبار نگهداری و نیز نور كافي وجود داشتهباشد.
خ . سیستم تهويه مناسب با كنترل خروجي وجود داشته باشد. سیستم تهويه آن كنترل شود وجريان هواي طبیعي از آن به بخشھاي مجاور وجود نداشته باشد.

## Slide 27
د. امكان تمیز كردن و ضدعفوني محل و آلودگي زدايي وجودداشته باشد.
ذ . فضاي كافي در اختیار باشد تا از روي همريزي پسماند جلوگیري شود.
ر . داراي سقف محكم و سیستم فاضلاب مناسب باشد.
ز . دسترسي و حمل و نقل پسماند آسان باشد.
س . امكان بارگیري با كامیون، وانت و ساير خودروھاي باربري وجود داشتهباشد.
ش . انبار داراي ايمني مناسب باشد.
ص. محل بايستي مجهز به سیستم آب گرم و سرد و كف شوي باشد.
ض. چنانچه بيخطرسازي در محل اتاقك نگهداری تولید انجام ميشود بايد فضاي كافي براي استقرار سیستمھاي مورد نظر در محل نگهداری پسماند فراھم باشد.

## Slide 28
محل نگهداری پسماند بايد سیستم امنیتي مناسب و مطمئن داشته و ورود و خروج پسماند با نظارت مسئول مربوطه صورت پذيرد و از ورود افراد غیرمسئول به آن جلوگیري به عمل آيد. (امكان قفل كردن فراھم باشد).
بازديد از محل به منظور جلوگیري از نشت و يا ايجاد عفونت توسط تولیدكننده صورت پذيرد.

## Slide 29
هر بخش داری یک فضای مشخص جهت نگهداري پسماندها، تا زمان جمع آوری می باشد.
هر بخش دارای ظروف مستحکم مناسب (Safety Box) جهت دفع پسماندهای نوک تیز و برنده می باشد.
هر بخش داراي ظروف مستحكم (Safety Box)مناسب مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 8502 جهت دفع پسماندهاي نوك تيز و برنده مطابق بخشنامه شماره 98414 مورخ 25/3/87 باشد (مقوایی فعلا استاندارد ندارد)
درپوش گذاري مجدد (Recapping) صورت نمي گيرد.

## Slide 30: حمل ظروف (Safety Box) و ساير پسماندها به محل جمع آوری پسماندهای بیمارستانی با یک روش مطمئن انجام می شود.
حمل و نقل در واحد تولیدكننده پسماند بايد به صورت زير صورت پذيرد:
حمل پسماند در درون مركز تولید پسماند به صورتي طراحي گردد كه با استفاده از چرخ دستي يا گاري براي بارگیري و تخلیه آسان پسماند، امكان پذير باشد.
فاقد لبه ھاي تیزوبرنده باشد، به گونه اي كه كیسهھا يا ظروف را پاره نكند.
شستشوي آن آسان باشد.وسايل ھر روز نظافت و ضدعفوني شوند.
از چرخدستي پسماند و نشت ناپذير باشد. براي حمل مواد ديگر استفاده نشود
از سیستم پرتاب براي انتقال زباله به محل نگهداری استفاده نشود.

## Slide 31: ا از روش های غیر سوز مورد تائید وزارت بهداشت برای بی خطر سازی پسماندهای عفونی ، تیز و برنده در مبدا تولید استفاده می شود
دستگاه بي خطر ساز فعال
مورد تأييد وزارت بهداشت (نام دستگاه در ليست مورد تائيد اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع موجود است.)
ااستفاده از دستگاه بي خطر ساز پرتابل مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نيز مورد قبول است
بيمارستان هاي روانپزشكي مطابق بخشنامه شماره 3124/300د مورخ 27/9/91 مركز سلامت محيط وكار، مي توا نند از سايت هاي مركزي مجهز به دستگاه هاي غير سوز بي خطرساز و يا از امكانات ساير بيمارستان ها با رعايت ضوابط مقرر در مصوبه استفاده نمايند (ارائه قرارداد)

## Slide 32
هر روش تبديل پسماندپزشکی ويژه به عادي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
دستگاه بايد قابليت غير فعال سازي ميكروبي اسپورهاي باكتري(Microbial inactivation efficacy) به ميزان حداقل تا(6) کاهش لگاریتمی در پایه (10) را داشته باشد.( 10log 6 )
محصولات جانبي سمي يا خطرناك در حين بي خطرسازي توليد نگردد.
خطر و احتمال انتقال بيماري و عفونت را حذف نمايد.
مستندات مربوط به انجام فرآيند و بررسي صحت عملكرد دستگاه وجود داشته باشد.
خروجي هر روش بايستي براي انسان و محيط زيست بي خطر بوده و به راحتي و بدون انجام فرآيند ديگري قابل دفع باشد.
از لحاظ ايمني داراي شرايط مناسب باشد و در كليه مراحل كار ايمني سيستم حفظ شود.
از نظر بهداشتی و ایمنی برای کارکنان و کاربران و .... بی خطر باشد و یا حداقل خطر را ایجاد نماید.

## Slide 33
اظهار نامه بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده مطابق بخشنامه مقام محترم وزارت به شماره 1136/100 مورخ 10/8/90 تكميل مي كردد

## Slide 34
به منظور وحدت رويه و مشخص نمودن اينكه بيمارستانها پسماند خود را بي خطر نموده و به مراجع ذيربط(شهرداري) تحويل مي نمايند بايستي،براساس فرمهاي مشخص اظهار نامه تكميل وارسال گردد.

## Slide 35
اظهار نامه داراي دو فرم ميباشد:
فرم شماره 1
توسط بيمارستان تكميل وبه امضاءافراد زير تهيه و ارسال مي شود:
كارشناس بهداشت محيط بيمارستان
كارشناس تجهيزات پزشكي بيمارستان
رئيس بيمارستان
اين فرم به انضمام نتايج آزمونهاي ميكروبي كه توسط آزمايشگاه بيمارستان يا آزمايشگاه معتمد محيط زيست انجام شده است توسط بيمارستان تكميل وهرماه يكبار به مركز بهداشت مربوطه ارسال مي شود.

## Slide 36
فرم شماره 2
پس از بررسي و احراز صحت فرم شماره1توسط مركز بهداشت تكميل و در پايا ن هر فصل به معاونت بهداشتي دانشگاه ارسال مي گردد فرم مذكور بايدتوسط افراد زير امضاء و سپس توسط معاونت بهداشتي دانشگاه به سازمان مديريت پسماند ارسال مي گردد:
معاون بهداشت
معاون توسعه مديريت ومنابع
معاون درمان

## Slide 37
حجم دستگاه مطابق با دستورالعمل شماره 172583/300 مورخ 16/9/89،متناسب با مقدار پسماند عفوني و تيز و برنده توليد شده است
توزین پسماندها براساس بخشنامه شماره 98414 مورخ 25/3/87انجام مي شود.

## Slide 38
راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی

## Slide 39
با توجه به بررسی های انجام شده توسط مرکز سلامت محیط و کار و اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی و لزوم اجرای مفاد مصوبه 15871/ت 38459 ک مورخ 8/2/87 هيئت دولت،راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند پزشکی به شرح زیر تهیه و ابلاغ گردید:

## Slide 40
جهت بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده، دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماند با مکانیسم های مختلف وجود دارد که با توجه به تجارب سال های اخیر ، استفاده از دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز با مکانیزم بخار، حرارتی مرطوب و خشک مناسب تر می باشد.
انتخاب ظرفیت دستگاه مورد نظر بر اساس میزان پسماندهای تولیدی صورت گیرد و محاسبه میزان پسماند بر اساس فرمول زیر انجام شود :

## Slide 41
K = میزان تولید پسماند ( عفونی وتیز و برنده ) به ازای هر تخت 1.2 کیلو گرم در روز
C = ضریب تبدیل وزن پسماند به حجم (بر حسب لیتر)= 12
N = تعداد تخت مصوب
V=حجم پسماند برحسب لیتر در روز
( حجم پسماند بر حسب لیتر در روز)V=k*C*N
زمان هر سیکل(برحسب ساعت) / شیفت کاری (برحسب ساعت) =تعداد سیکل در روز
تعداد سیکل/ حجم پسماند = ظرفیت دستگاه(بر حسب لیتر)
- ارجح آن است که بیمارستانها سرانه پسماند عفونی و تیز و برنده را به کمتر از 1.2 کیلوگرم در روز به ازای هر تخت برسانند.

## Slide 42
ارزيابي عملكرد و پايش دستگاه بي خطر سازي پسماندها بر اساس بخشنامه شماره 98414 مورخ 25/3/87 و دستورالعمل وزارتي شماره 2667/300 مورخ 8/9/90 انجام می شود.

## Slide 43
دستورالعمل ارزيابي عملكرد و پايش ميكروبي، شيميايي و مكانيكي دستگاه هاي غيرسوز بي خطرساز پسماند

## Slide 44
در اين دستورالعمل كه توسط آزمايشگاه مرجع سلامت تهيه شده است انواع پايش دستگاههاي بي خطر ساز پسماند به شرح زير توضيح داده شده است:
پايش مكانيكي
پايش شيميايي
پايش بيولوژيك

## Slide 45
روش كار براي انجام پايشها در سه سطح زير ارائه شده است:
روش كار براي اعتباربخشي توسط بيمارستان
روش كار براي پايش مستمر توسط بيمارستان
روش كار براي پايش دوره اي توسط شركت سازنده يا واردكننده

## Slide 46
جدول ارزيابي و پايش ميكروبي،شيميايي و مكانيكي دستگاههاي غير سوز بي خطر ساز پسماند

## Slide 47
پایشدوره اي توسط شرکت سازنده یا واردکننده |  |  | پايش توسط كاربر |  |  |  | سيستم
 |  |  | اعتبار بخشي |  | پایش مستمر (هر بار استفاده از دستگاه) |  | 
پايش بيولوژيك | پايش شيميايي | پايش مكانيكي | پايش بيولوژيك | پايش شيميايي | پايش شيميايي | پايش مكانيكي | 
ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (با رعایت برنامه استاندارد سترون سازي) | آزمون بوویدیک / و اندیکاتور شیمیایی داخل بسته بندي / (TST) واندیکاتور شیمیایی پایش نفوذ بخار (BMS) (با رعايت برنامه استاندارد سترون سازي) | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (به طور هفتگی) | آزمون بوویدیک (به طور روزانه بعد از شروع کار دستگاه) | اندیکاتورهاي شیمیایی پایش نفوذ بخار (BMS)و داخل بسته بندي (TST) | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | سیستم بخار (حرارت مرطوب)
آمپول یا ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | آمپول یا ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (به طور روزانه) | - | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات | سیستم هیدروکلاو به همراه خردکن

## Slide 48
پایش دوره اي توسط شرکت سازنده یا واردکننده |  |  | پايش توسط كاربر |  |  |  | سيستم
 |  |  | اعتبار بخشي |  | پایش مستمر (هر بار استفاده از دستگاه) |  | 
پايش بيولوژيك | پايش شيميايي | پايش مكانيكي | پايش بيولوژيك | پايش شيميايي | پايش شيميايي | پايش مكانيكي | 
نوار اندیکاتور بیولوژیک Bacillus atrophaeus | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | نوار اندیکاتور بیولوژیک Bacillus atrophaeus (به طور روزانه) | - | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات | سیستم گندزدایی شیمیایی
آمپول اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | آمپول اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (به طور روزانه) | - | - | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات | سیستم حرارت خشک به همراه خردکن
نوار اندیکاتور بیولوژیک Bacillus atrophaeus و ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus | اندیکاتور شیمیایی داخل (TST) بسته بندي | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | نوار اندیکاتور بیولوژیک Bacillus atrophaeus و ویال اندیکاتور بیولوژیک Geobacillus stearothermophilus (به طور هفتگی) | - | اندیکاتور شیمیایی داخل بسته بندي (TST) | ثبت شاخص هاي فیزیکی نشان داده شده توسط درجه ها و ثبات ها | سیستم تلفیقی مایکروویو/ اتوکلاو

## Slide 49
بيمارستان براي كاهش ميزان توليد پسماند داراي برنامه عملياتي است.
بيمارستان داراي برنامه عملياتي مديريت پسماند پزشكي ويژه مطابق ماده 12بخشنامه شماره 98414 مورخ 25/3/87
مي باشد.
رعایت ممنوعيت بازيافت پسماند پزشكي مطابق ماده 13بخشنامه شماره 98414 مورخ 25/3/87 ( قانون مديريت پسماند)

## Slide 50
با تشكر از توجه شما